## Slide 1
Filtros Espaciais
Correlação – método normal de multiplicação de matrizes
Convolução – rodar a matriz 180o antes de multiplicar matrizes

## Slide 2
Passa Baixa
Objetivo/Output:
  Suaviza o aspeto da imagem
  Atenua eventos de elevada frequência
  Minimiza ruídos
  Resultado tem efeito desfocagem
Filtros passa-baixa
  Coeficientes positivos
  Soma igual a 1
Media
Gauss
Mediana
inicial
filtro
final
Media ponderada
Maior peso no pixel central diminuindo para o exterior
Suavização mais delicada
Preserva melhor fronteiras
Grau de suavização determinado pelo valor da variância
Filtro não linear
Bom resultado para ruídos salt and pepper ou speckle
Preserva bem as fronteiras dos objetos
Faz a mediana apenas dos valores existentes
Região do filtro : 3x3
inicial
final

## Slide 3
Passa Alta
Objetivo/Output:
  Evidencia o detalhe
  Torna mais nitidas as fronteiras radiometricas
  Filtros gradientes
  Coeficientes positivos na vizinhanca do centro e negativos na periferia
  Soma igual a 0
Basico
Roberts
Sobel
Prewitt